D431打印机

DB15接口说明

文档更新记录

硬件连接说明

# 后面板DB15接口定义

| 引脚序号 | 引脚定义 | 引脚序号 | 引脚定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬空 | 9 | 悬空 |
| 2 | RXD | 10 | GND |
| 3 | TXD | 11 | 启动打印信号输入 |
| 4 | 悬空 | 12 | 备用信号输入 |
| 5 | GND | 13 | 打印完成信号输出 |
| 6 | 悬空 | 14 | 备用信号输出 |
| 7 | 悬空 | 15 | 24V |
| 8 | CTS |  |  |

注：1、11脚为启动打印信号输入，当该引脚接到24V时启动打印有效。可支持PNP型传感器接入。

2、12脚为备用输入信号，当该引脚接GND时信号有效。可支持NPN型传感器接入。

3、13脚为打印完成输出信号，平时为24V高电平信号，每打印完成一个标签即输出一个10ms低脉冲。

4、当使用PLC控制启动打印时需经由继电器触发，将继电器的常开节点分别连接到打印机DB15接口的11脚和15脚即可；

深圳艾维码科技有限公司

Shenzhen Aiweima Technology Co.,Ltd.

深圳市宝安区共和工业路107号G华丰互联网创意园A座511室

邮编：518102

电话：4006018009

网址：http://www.nmark.com.cn