## Slide 1: barlabel模板打印使用方法
深圳艾维码科技有限公司
2023.7.18

## Slide 2: 具体步骤
一、打开barlabel，新建模板。
二、添加页面内容和打印变量。
三、生成并保存打印模版。
四、下载打印模板到打印机。
五、调用模板打印。
六、删除打印机中已下载的模板。

## Slide 3: 步骤一:（打开barlabel，新建模板）
1. 文件——新建——打印模板

## Slide 4
2. 设置打印参数
在标签空白处（白色部分）双击鼠标左键，弹出页面设置对话框，如下图。
纸张：
设置高度、宽度
DPI。如果打印机和电脑是usb连接，打印机会自动识别DPI。如果是其他连接方式需要手动设置。
V420—200DPI
V430—300DPI
V460—600DPI
打印参数：
纸张类型：建议选择黑标纸
打印方式：热敏纸选择热感，其他选择热转
左偏移：调整打印内容在标签上的左右位置（左负右正）
顶部偏移：调整打印内容在标签上的上下位置（上负下正）
其他参数：建议默认。

## Slide 5: 步骤二:（添加页面内容和打印变量）
1.下图红色框中可以选择添加条码、文本、直线、矩形、圆、图片等。

## Slide 6
2.设置打印变量数据
设置所选内容为打印变量：
在所选内容上（条码或文本）点击鼠标右键，选择属性（以条码为例）。
在弹出的对话框中设置参数
a.条码：设置条码类型
b.可读性：设置条码下方的文字是否可见
c.数据源：设置条码内容
d.位置：设置条码位置和旋转角度
e.常规：设置变量类型

## Slide 7
“常规”选项中设置打印变量及类型
a.勾选”打印变量”。
b.变量类型可以选择常规变量、时间变量、日期变量。
c.日期变量可设置偏移值，及当前日期向前偏移或向后 偏移。
d.时间变量和日期变量数据自动从打印机内部采集
e.中文编码格式默认为GB2312，可以选择UTF-8
确定以后，所选项变为黄色。
说明：打印变量为黄色，标签固定内容为黑色

## Slide 8
3.模板设计举例及变量排序
按照前面步骤，设计一个模板，如下图：
在设计完成的barlabel左上方，选择“工具—打印变量顺序”，可显示每个变量的顺序，如要改变变量顺序，可左键单击右图状态下的变量，及可重新排序，单击的变量变为第一个。
此模板包含5个变量。2个文本变量、1个条码变量、1个当前日期变量，1个偏移日期变量
注意：a.日期变量由打印机自动调用系统内部日期，和调用者无关，因此不参与变量排序。
b.除条码变量外，其他变量（包括时间和日期变量）都统称为文本变量。文本变量字体建 议选择为“黑体”。

## Slide 9
步骤三:（生成并保存打印模板）
左图中左上角，选择“文件—生成打印模板”，弹出右图界面，命名且保存模板文件。此模板命名为“test”，调用模板打印时需要此名称。点保存以后，会生成2个文件：test.FRM和test.BLB。
test.BLB用于重新打开，test.FRM用于下载到打印机。

## Slide 10
步骤四:（下载打印模板到打印机）
1.左图中：左上角选择“文件—下载打印模板”，弹出右图对话框。
2.右图中：
a.先选择“步骤三”生成的模板文件“test.FRM”。
b.选择下载方式: usb或者网口（此例默认usb）
c.点击“下载”。
d.当软件弹出“下载成功”时，模板下载完成。如果下载失败或者长时间没有响应，可重复点 击“下载”，或重启打印机后再次下载。

## Slide 11: 步骤五:（调用模板打印）
模板调用支持在线调用和脱机调用两种模式。在线调用可接收外部输入的变量数据，脱机调用只支持时间和日期变量打印。
在线调用
打印机支持USB、TCP、RS232三种通讯方式，调用命令格式如下图1：
图1命令解释：
第1行：FR”test.FRM” 表示调用模板的名字，后面需要跟回车换行（“\r\n”）
第2行：？ 固定格式，必须有，后面需要跟回车换行（“\r\n”）
第3行：西瓜 第一个变量，用户输入的数据，对应模板中的文本变量“打印机” 后面需要跟回车换行（“\r\n”）
第4行：50 第二个变量，用户输入的数据，对应模板中的文本变量“100”，后面需要跟回车换行（“\r\n”）
第5行：11223344 第三个变量，用户输入的数据，对应模板中条码变量“12345678” ”，后面需要跟回车换行（“\r\n”）
第6行：P1,1 表示启动打印，固定格式，必须有，后面需要跟回车换行（“\r\n”）
说明：如果模板还有多个变量，可以在第5行和第6行之间顺序插入，每个变量后面需要跟回车换行（“\r\n”）
命令行中的 ? 和“”必须在英文输入法下面输入。
图1：调用模板打印命令
图2：模板文件
图3：实际打印效果

## Slide 12
2. 脱机调用
选择“打印机屏幕—菜单—模板打印”，如下图。
选择“模板”行，按“确认”键，可进入模板列表， 选择需要脱机打印的模板。
选择“模式”行，按“确认”键，可进入模式列表，更改模式为“IO信号”，当有打印信号触发时，打印机可自动打印所选择的模板。
说明：打印机非脱机模式下，必须把“模式” 改为“FR指令”

## Slide 13: 步骤六:（删除打印机中已下载的模板）
操作步骤：
1、打开Ptools，选择识别出的打印机名称
2、点击连接
3、点击档案管理
4、点击Image
5、点击读取
6、选择想要删除的模板名称
7、点击删除某个文件（若全部删除，可格式化）。
说明：
Ptools只能通过usb和打印机连接。
读取，删除文件和格式化时，打印机反应比较慢，需要持续数秒。
点击删除后，Ptools软件不会自动刷新，需要重新读取，检测是否删除